## Slide 1: Návrh malé větrné turbíny
Jan Mrázek

## Slide 2: Cíle práce

## Slide 3: Výběr turbíny
Podle principu
  Odporové
  Vztlakové
Rozdělení podle umístění osy rotace:
  Horizontální
  Vertikální

## Slide 4: Základní teorie
Hlavním principem je určit směr ofukování aerodynamického profilu na rotoru
Uvažuje 2 pohyby – pohyb proudu vzduchu (větru) a samotnou rotaci rotoru

## Slide 5: Rozšířená teorie
Uvažuje třetí pohyb – vír vznikající za rotorem

## Slide 6: Výpočet rozšířené teorie
Pravděpodobně nelze řešit jinak než iteračně

## Slide 7: Parametry turbíny
Pro turbínu byly zvoleny následující parametry:
  Průměr 2,5 m
  Neregulovaná (konstantní rychloběžnost)
  Rychloběžnost 5
  Tři listy

## Slide 8: Výběr profilu
Zvolen profil SG6043 díky velkému rozsahu použitelných úhlů náběhu.
Chart: 

## Slide 9: Základní model listu

## Slide 10: Problematické oblasti
Velká spotřeba materiálu za malý zisk energie
Zlepšuje startovatelnost turbíny
Vznik indukovaných ztrát

## Slide 11: Výsledek simulací
Osvědčilo se pětimilimetrové odsazení
Ostatní zakončení mají potenciál, ale je u nich příliš mnoho parametrů

## Slide 12: Finální model
Rychlost větru | 5 ms-1
Výkon vzduchu procházejícího turbínou | 441 W
Axiální síla | 69 N
Moment síly ohýbající list | 32 Nm
Síla roztáčející turbínu | 15 N
Krouticí moment | 11 Nm
Otáčky rotoru | 160 min-1
Užitný výkon turbíny | 176 W (Cp = 40 %)

## Slide 13: Možnosti vylepšení návrhu
Vylepšit zakončení listu:
  Najít vhodné teoretické podklady
  Realizovat iterační optimalizaci pomocí CFD simulace
Najít profil, který
  Dosahuje vyšší jemnosti na stejném nebo větším rozsahu náběhových úhlů
  Má větší tloušťku
Rozšířit teorie o další parametry (nestejnoměrné zpomalování vzduchu)

## Slide 14: První prototyp

## Slide 15: První prototyp

## Slide 16: Model listu
Zde je patrná největší chyba – záměna tlakové a podtlakové strany

## Slide 17: První prototyp

## Slide 18: První prototyp

## Slide 19: Zkušenosti s prvním prototypem
Dobrá startovatelnost
Tichost
Osvědčila se výrobní technologie
Nejsou na něj žádné stížnosti
Nedodává téměř žádnou energii díky otočení profilu
Dle simulace není zakončení listu ideální

## Slide 20: Cíle do budoucna
Vyrobit zde navrženou turbínu
Postavit nový, pevnější stožár
Dokončit vývoj generátoru
Dát dohromady novou gondolu se všemi bezpečnostními prvky (jak mechanickými, tak i elektronickými)
Získanou energii využívat k topení
Přidat telemetrii s webovým rozhraním